## Slide 1: Optativa Cabeamento estruturado e fibras ópticas
Aula 6: Fundamentos de comunicação óptica. (continuação)
Prof. Diovani Milhorim

## Slide 2: Cabeamento óptico
Numa onda senoidal o comprimento de onda é a
distância entre picos (ou máximos).

## Slide 3: Cabeamento óptico
Espectro luminoso

## Slide 4: Cabeamento óptico
Janelas de transmissão
Por analogia ,e de forma bastante simples ,pode-se dizer que o comprimento de onda para as fibras representa o mesmo que a frequência para os condutores de cobre.
•Os comprimentos de onda são também conhecidos como “janelas”.

## Slide 5: Cabeamento óptico
Janelas de transmissão
As “JANELAS“ de transmissão usadas na prática são os comprimentos de onda de 850, 1300, 1310 e 1550nm.
Para a transmissão de luz por meio dos núcleos das fibras Ópticas, são necessárias fontes Ópticas. Há, basicamente, dois tipos de fonte Óptica; fontes LED e fontes LASER.

## Slide 6: Cabeamento óptico
Diâmetro de fibras ópticas
Abaixo podemos observar os diferentes diâmetros de núcleo e casca disponíveis para fibras monomodo e multimodo.

## Slide 7: Cabeamento óptico
Atenuação e dispersão
Atenuação: Perda do sinal no trajeto. Determina a distância que se pode lançar o sinal.
Dispersão: Mecanismos de distorção na fibra provocam o alargamento do sinal. Em longas distâncias um sinal pode interferir em seus vizinhos podendo provocar distorções que se traduzem em erros.

## Slide 8: Cabeamento óptico
Atenuação e dispersão

## Slide 9: Cabeamento óptico
Atenuação

## Slide 10: Cabeamento óptico
Atenuação

## Slide 11: Cabeamento óptico
Atenuação
Principais mecanismos responsáveis pela atenuação:
Absorção
Scattering
Perda por curvatura (micro e macro).
Perda por radiação (acoplamento de modos)
Perda pro leaky-rays.

## Slide 12: Cabeamento óptico
Atenuação
Absorção
  Defeitos da estrutura atômica
  Extrínseca devido a impureza.
  Intrínseca devido a átomos do material da fibra

## Slide 13: Cabeamento óptico
Atenuação
Absorção
  Defeitos da estrutura atômica
    Defeitos encontrados na estrutura atômica da fibra tais como falta de átomos, densidade elevada de agrupamentos de átomos, etc...
    Geralmente são desprezíveis em comparação com outros fatores de atenuação por absorção.

## Slide 14: Cabeamento óptico
Atenuação
Absorção
  Extrínseca devido a impureza.
    Atenuação provocada por impurezas, principalmente íons dos metais de transição (ferro, crómo, cobalto, níquel) provocando perdas de 1 a 10 db (conforme concentração da impureza).
    Existe também a atenuação por íons hidroxila.

## Slide 15: Cabeamento óptico
Atenuação
Absorção
  Intrínseca devido a átomos do material da fibra
    Provocada pelos próprios átomos de sílica que compõem a fibra. Para a sílica a janela de baixa absorção se encontra entre 800 e 1600 nm.

## Slide 16: Cabeamento óptico
Atenuação
Scattering:
  Scattering ou Rayleigh scattering é o espalhamento do modo de luz provocado por variações microscópicas na densidade do material, variação na composição ou defeito estrutural da fibra.
  A potência óptica (ou parte dela) é transferida de um modo a outro.

## Slide 17: Cabeamento óptico
Atenuação
Perda por curvatura (macro e micro)
  Provocada toda vez que o modo de luz se choca com a interface da casca em micro-curvaturas do material ou em curvatura maiores (defeitos).

## Slide 18: Cabeamento óptico
Atenuação
Perda por radiação ou acoplamento de modos.
  Causada por deformação (micro curvatura aleatória) microscópica da fibra que provoca a junção (acoplamento) de modos vizinhos.

## Slide 19: Cabeamento óptico
Atenuação
Perda por radiação (fuga).
  Causada também por deformação (micro curvatura aleatória) microscópica da fibra que provoca o vazamento (radiação) de modos por alteração nos ângulos de reflexão interna.

## Slide 20: Cabeamento óptico
Dispersão:

## Slide 21: Cabeamento óptico
Dispersão:

## Slide 22: Cabeamento óptico
Dispersão:
Intramodal: Alargamento do impulso em um único modo. Dependente fortemente da largura espectral da fonte emissora.
Intermodal: Ocorre entre os diversos modos em uma fibra multimodo. Modos de diferentes frequências tem velocidade diferentes.

## Slide 23: Cabeamento óptico
Dispersão:

## Slide 24: Cabeamento óptico
Largura de banda modal

## Slide 25: Cabeamento óptico
Largura de banda modal

## Slide 26: Cabeamento óptico
Largura de banda modal

## Slide 27: Cabeamento óptico
Largura de banda modal

## Slide 28: Cabeamento óptico
Largura de banda modal

## Slide 29: Cabeamento óptico
Comprimento:

## Slide 30: Cabeamento óptico
Comprimento:

## Slide 31: Cabeamento óptico
Perda de retorno: