Capítulo 10 – Partições e Sistemas de arquivos.

10.1 Partições

### 10.1.1 O que é uma partição

Uma partição é um espaço do disco que se destina a receber um sistema de arquivos – ou, em um caso particular  outras partições.
Em sistemas DOS/Windows, cada partição recebe uma letra de unidade (C:, D:, etc). Em linux o esquema é diferente. As partições são nomeadas da seguinte forma: nome do dispositivo + número de partição.
Assim, a primeira partição do primeiro disco IDE (/dev/hda) se chamará /dev/hda1, a segunda /dev/hda2 e assim por diante.
Cada disco deve ter no mínimo uma e no máximo 16 partições.

As partições são declaradas no início do disco.  A chamada MBR é o primeiro setor do disco e divide-se em duas áreas. A primeira parte do setor é reservada para conter o carregador de inicialização do sistema operacional (boot loader) e possui um tamanho de 446 bytes (0–445). A segunda área, com tamanho de 64 bytes, contém a tabela de partições.  Na tabela 1, vemos os campos característicos de uma tabela de partição.

| Faixa | Nº byte(s) | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Marca de inicialização |
| 1–3 | 3 | Endereço CHS inicial |
| 4 | 1 | Tipo de partição |
| 5–7 | 3 | Endereço CHS final |
| 8–11 | 4 | Endereço LBA inicial |
| 12–15 | 4 | Tamanho (em nº de setores) |

Tabela 10.1 : campos da tabela de partições.

### 10.1.2 Tipos de partições

Existem três tipos possíveis de partições: primária, estendida e lógica.

10.1.2.1 Partições primárias

Este tipo de partição contém um sistema de arquivos. Em um disco deve haver no mínimo uma e no máximo quatro partições primárias. Se existirem quatro partições primárias, nenhuma outra partição poderá existir neste disco. As partições primárias são nomeadas da seguinte forma:

- /dev/hda1

- /dev/hda2

- /dev/hda3

- /dev/hda4

Uma dessas partições deve estar marcada como ativa, ou seja, marcada como ‘bootável’ para que a BIOS possa iniciar a máquina por ela.

10.1.2.2 Partição estendida

Isso mesmo, no singular. Só pode haver uma partição estendida em cada disco. Uma partição estendida é um tipo especial de partição primária que não pode conter um sistema de arquivos. Ao invés disso, ela contém partições lógicas. Se existir uma partição estendida, ela toma o lugar de uma das partições primárias, podendo haver apenas três.

A tabela de partições estendida contém no máximo duas entradas. A primeira descreve uma unidade lógica e a segunda, quando existe, aponta para uma partição estendida secundária, que por sua vez irá conter outra unidade lógica e uma outra eventual partição estendida. Esse esquema funciona como uma lista encadeada.

Se houver, por exemplo, três partições no disco, sendo duas primárias e uma estendida, o esquema de nomes ficará assim:

- /dev/hda1 (Primária)

- /dev/hda2 (Primária)

- /dev/hda3 (Estendida)

10.1.2.3 Partições lógicas

Também chamadas de unidades lógicas, as partições lógicas residem dentro da partição estendida. Podem haver de uma a 12 partições lógicas em um disco. As partições lógicas são numeradas de 5 até 16. Em um disco contendo duas partições primárias, a partição estendida e 3 partições lógicas, o esquema seria o seguinte:

- /dev/hda1 (Primária)

- /dev/hda2 (Primária)

- /dev/hda3 (Estendida)

- /dev/hda5 (Lógica)

- /dev/hda6 (Lógica)

- /dev/hda7 (Lógica)

Note que, neste caso, não há uma partição nomeada como /dev/hda4, pois os numeros de 1 a 4 são reservados para partições primárias e para a partição estendida.

Perceba que, mesmo sendo 16 o numero máximo de partições em um disco, apenas 15 poderão receber sistemas de arquivos, já que uma delas será estendida.

10.2 Sistemas de arquivos:

Um sistema de arquivos é a forma de organização de dados em algum meio de armazenamento de dados em massa freqüentemente feito em discos magnéticos. Sabendo interpretar o sistema de arquivos de um determinado disco, o sistema operacional pode decodificar os dados armazenados e lê-los ou gravá-los.

Fazendo analogias, tal organização assemelha-se a uma biblioteca escolar. O bibliotecário organiza os livros conforme o seu gosto, cuja busca, convenientemente, procura deixar mais fácil, sem ocupar muitas prateleiras e assegurando a integridade deste. Ainda, certamente, organiza os livros segundo suas características (assunto, censura, etc.). Depois de organizados, ou durante a organização, o bibliotecário cria uma lista com todos os livros da biblioteca, com seus assuntos, localizações e códigos respectivos.

No mundo Windows, temos apenas três sistemas de arquivos: FAT16, FAT32 e NTFS. O FAT16 é o mais antigo, usado desde os tempos do MS-DOS, enquanto o NTFS é o mais complexo e atual. Apesar disso, temos uma variedade muito grande de sistemas de arquivos diferentes no Linux (e outros sistemas Unix), que incluem o EXT2, EXT3, ReiserFS, XFS, JFS e muitos outros.

Os sistemas de arquivos diferem da forma como organizam os dados e armazenam informações sobre diretórios e arquivos.

Sistemas Like-Unix se utilizam de esquemas de súber-blocos de informações  distribuídos pelo disco. Tais blocos apontam suas entradas de arquivos e diretórios para estruturas chamadas de inodes (índex nodes). Estes inodes são blocos de tamanhos definidos que podem tanto acomodar o arquivo inteiro quanto podem apontar para outros inodes do mesmo modo que uma lista encadeada faria.

No caso de sistemas da família Microsoft as informações sobre arquivos e diretórios são armazenadas em uma tabela de meta-dados  chamada de  MFT (Máster File Table). Tal tabela aponta para os arquivos e guarda também informações sobre segurança e recuperação do sistema em caso de falha. A MFT no sistemas operacionais desenvolvidos a partir do Windows XP veio substituir as antigas tabelas FAT, que na verdade eram também tabelas de índices com nível de segurança de capacidade de recuperação menores que as MFTs.