## Slide 1: Máscara de Sub-redes aula 11
Prof. Msc. Diovani Milhorim

## Slide 2: Sub redes IP
Em algumas situações precisaremos dividir uma rede IP em redes menores. Motivos:
Segurança
Segmentação
Redes excessivamente grandes.
Aproveitamento de endereços IP.

## Slide 3: Sub redes IP
Em algumas situações precisaremos dividir nossa rede IP em redes menores. Isto pode acontecer nas seguintes situações:
Segurança - divisão de redes para evitar acessos indevidos à recursos sensíveis. ex: DMZ.
Segmentação - diminuição dos domínios de colisão e broadcast.
Bloco de IP excessivamente grande para rede local. ex: Rede local maior que uma rede Classe C e muito menor que uma rede Classe B.
Aproveitamento de endereços IP: Quando se dispõe de poucos endereços válidos e existe necessidade de aproveitamento em várias redes.

## Slide 4: Sub redes IP
Para realizar a divisão de um bloco de endereços devemos manipular o número de bits “1” presentes na máscara de rede.
São os bits “1” que definem qual parte do endereço IP é um endereço de rede

## Slide 5: Sub redes IP
Seu sistema (computador) realiza uma operação de ANDing utilizando a máscara de rede para determinar a qual rede um endereço IP pertence
ANDing : O processo de multiplicação binária que consiste em comparar bit a bit o endereço IP do computador com o respectivo valor da máscara. Se ambos os bits forem "1" o resultado é "1", para todas as outras combinações o resultado é "0".

## Slide 6: Sub redes IP
Exemplo:

## Slide 7: Sub redes IP
No processo de ANDing o endereço IP é verificado bit a bit. É considerado endereço de rede apenas os bits que forem multiplicados por bits “1” presentes na máscara de rede.
Mas como dividir uma rede usando a máscara de rede??????

## Slide 8: Sub redes IP
Você percebeu que quanto menor a rede maior é a quantidade de bits “1” na máscara???
Observer as classes de rede:
Classe A: 255.0.0.0 - 16.777.216 endereços
Classe B: 255.255.0.0 - 65.536 endereços
Classe C: 255.255.255.0 - 256 endereços

## Slide 9: Sub redes IP
Então…….
Para dividir uma rede temos de aumentar o número de bits “1” na máscara sempre na posição mais significativa.
mas…
Ao fazer isso diminuímos o número de bits “0”, consequentemente diminuímos o número de endereços disponíveis em cada rede e aumentando o número de redes.

## Slide 10: Sub redes IP
Confuso ?????
Vamos dar um exemplo.

## Slide 11: Sub redes IP
Exemplo:
rede: 192.168.10.0
máscara: 11111111.1111111.111111.000000 - 255.255.255.0
Vamos dividir a rede trocando o bit 0 mais significativo por 1.
nova máscara: 11111111.11111111.1111111.10000000 - 255.255.255.128
Trocamos o bit mais significativo do último octeto…

## Slide 12: Sub redes IP
Exemplo: Observe os endereços disponíveis:
192.168.10.0 - 1100000.10101000.00001010.00000000
192.168.10.1 - 1100000.10101000.00001010.00000001
192.168.10.2 - 1100000.10101000.00001010.00000010
192.168.10.3 - 1100000.10101000.00001010.00000011
… …
192.168.10.127 - 1100000.10101000.00001010.01111111
192.168.10.128 - 1100000.10101000.00001010.10000000
192.168.10.129 - 1100000.10101000.00001010.10000001
192.168.10.130 - 1100000.10101000.00001010.10000010
192.168.10.131 - 1100000.10101000.00001010.10000011
… …
192.168.10.254 - 1100000.10101000.00001010.11111110
192.168.10.255 - 1100000.10101000.00001010.11111111
Vamos observar o bit mais significativo do último octeto de todos os endereços possíveis.
Viu com o este bit é “0” na primeira metade da rede e “1” na segunda metade??

## Slide 13: Sub redes IP
Na prática:
Os endereços que tiverem o bit “0” no endereço correspondente ao que foi alterado na máscara estará na primeira metade da rede.
Os endereços que tiverem o bit “1” na mesma posição estará na segunda metade da rede.
Alterando 1 bit da máscara dividimos a rede ao meio.

## Slide 14: Sub redes IP
MAS ?????
E se alterarmos dois bits da máscara de rede?

## Slide 15: Sub redes IP
Exemplo 2:
rede: 192.168.10.0
máscara: 11111111.1111111.111111.000000 - 255.255.255.0
Vamos dividir a rede trocando o bit 0 mais significativo por 1.
nova máscara: 11111111.11111111.1111111.11000000 - 255.255.255.192
Trocamos os dois bit mais significativos do último octeto…

## Slide 16: Sub redes IP
Exemplo: Observe os endereços disponíveis:
192.168.10.0 - 1100000.10101000.00001010.00000000
192.168.10.1 - 1100000.10101000.00001010.00000001
… ...
192.168.10.63 - 1100000.10101000.00001010.00111111
192.168.10.64 - 1100000.10101000.00001010.01000000
… …
192.168.10.127 - 1100000.10101000.00001010.01111111
192.168.10.128 - 1100000.10101000.00001010.10000000
192.168.10.129 - 1100000.10101000.00001010.10000001
… ...
192.168.10.191 - 1100000.10101000.00001010.10111111
192.168.10.192 - 1100000.10101000.00001010.11000000
… …
192.168.10.255 - 1100000.10101000.00001010.11111111
Vamos observar os dois bits mais significativos do último octeto de todos os endereços possíveis.
Temos agora as combinações 00, 01, 10 e 11 nos dois primeiros bits.

## Slide 17: Sub redes IP
Na prática:
Os endereços que tiverem o bit “00” nos dois bits à esquerda estarão no primeiro quarto da rede.
Os endereços que tiverem o bit “01” nos dois bits à esquerda estarão no segundo quarto da rede.
Os endereços que tiverem o bit “10” nos dois bits à esquerda estarão no terceiro quarto da rede.
Os endereços que tiverem o bit “11” nos dois bits à esquerda estarão no primeiro quarto da rede.
Alterando 2 bits da máscara dividimos a rede em quatro parte.

## Slide 18: Sub redes IP
Então se seguirmos este raciocínio:
1 bit - 21 - 2 sub-redes binário 10000000 decimal 128
2 bits - 22 - 4 sub-redes binário 11000000 decimal 192
3 bits - 23 - 8 sub-redes binário 11100000 decimal 224
4 bits - 24 - 16 sub-redes binário 11110000 decimal 240
5 bits - 25 - 32 sub-redes binário 11111000 decimal 248
6 bits - 26 - 64 sub-redes binário 11111100 decimal 252
7 bits - 27 - 128 sub-redes binário 11111110 decimal 254
8 bits - 28 - 256 sub-redes binário 11111111 decimal 255

## Slide 19: Sub redes IP
Vamos ver agora como podemos usar este conhecimento:
Divida a rede 192.168.20.0 (máscara 255.255.255.0) em 4 sub-redes iguais.
Se olharmos a tabela do slide anterior veremos que serão necessários 2 bits “1” a mais na máscara para dividir a rede em 4 segmentos.
Então a máscara passára de 255.255.255.0 para 255.255.255.192 em cada sub-rede.
sub-rede 1
192.168.20.0
máscara: 255.255.255.192
sub-rede 2
192.168.20.64
máscara: 255.255.255.192
sub-rede 3
192.168.20.128
máscara: 255.255.255.192
sub-rede 4
192.168.20.192
máscara: 255.255.255.192

## Slide 20: Sub redes IP
Vamos desenhar?
0
255
127
128
1 bit
63
64
2 bits
191
192
2 bits

## Slide 21: Sub redes IP
Exercício:
Dada a rede 172.16.0.0 / 255.255.0.0 faça sua divisão em 8 sub-redes de igual tamanho. Informe a base e o broadcast de cada sub-rede formada.

## Slide 22: Sub redes IP
Vamos desenhar?
0
255
127
128
1 bit
63
64
2 bits
191
192
2 bits
31
32
3 bits
95
96
3 bits
159
160
3 bits
223
224
3 bits

## Slide 23: Sub redes IP
Resolvendo:
rede 172.16.0.0 (máscara 255.255.0.0) dividida 8 sub-redes iguais.
Se olharmos a tabela do slide anterior veremos que serão necessários 3 bits “1” a mais na máscara para dividir a rede em 8 segmentos.
Então a máscara passára de 255.255.0.0 para 255.255.224.0 em cada sub-rede.

## Slide 24: Sub redes IP
sub-rede 1
172.16.0.0
máscara: 255.255.224.0
sub-rede 2
172.16.32.0
máscara: 255.255.224.0
sub-rede 3
172.16.64.0
máscara: 255.255.224.0
sub-rede 4
172.16.96.0
máscara: 255.255.224.0
sub-rede 5
172.16.128.0
máscara: 255.255.224.0
sub-rede 6
172.16.160.0
máscara: 255.255.224.0
sub-rede 7
172.16.192.0
máscara: 255.255.224.0
sub-rede 8
172.16.224.0
máscara: 255.255.224.0
observe que agora trabalhamos no terceiro octeto. Estamos dividindo uma rede classe B.

## Slide 25: DESAFIO !!!!
Uma empresa trabalha com endereços IP classe C 192.168.20.0/255.255.255.0 em sua rede corporativa. O administrador de redes precisa dividir este bloco de endereços em 3 sub-redes onde uma delas deverá conter no máximo 60 máquinas e as outras duas no máximo 30 máquinas.
Faça a divisão utilizando máscara de sub-redes de forma que atenda a especificação do administrador de redes.